##### гп050010 Качели с лестницей АУТДОР 1,9 х 2,2 м

Комплект поставки

| № поз. | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стойка левая верхняя половина | 1 |
| 2 | Стойка правая верхняя половина | 1 |
| 3 | Стойка передняя нижняя половина | 2 |
| 4 | Раскос качелей - верхняя половина | 2 |
| 5 | Раскос качелей - нижняя половина правый | 1 |
| 6 | Раскос качелей - нижняя половина левый | 1 |
| 7 | Консоль диска качели и трапеции | 1 |
| 8 | Штанга качелей | 1 |
| 9 | Распорка | 1 |
| 10 | Перекладина | 7 |
| 11 | Сиденье качелей | 1 |
| 12 | Шнур качелей | 2 |
| 13 | Шнур нижний регулировочный для качелей с центральной подвеской | 1 |
| 14 | Шнур верхний трапеции и качелей с центральной подвеской | 1 |
| 15 | Сиденье качелей с центральной подвеской | 1 |
| 16 | Пруток | 4 |
| 17 | Ключ торцевой для гаек М10 | 1 |
| 18 | Воронка для заполнения стоек бетоном | 1 |
| 19 | Арматура | 1 |
| 20 | Карабин большой для шнура | 1 |
| 21 | Кольцо-ограничитель на трубу 48 | 4 |
| 22 | Элемент подвесной системы на трубу 48 для качелей | 3 |
| 23 | Сопрягающий элемент с труб 22-25 на 38 | 14 |
| 24 | Заглушка 48 мм | 3 |
| 25 | Регулировочный элемент для шнура | 2 |
| 26 | Заглушка на отверстие 12 желтая | 26 |
| 27 | Патрубок с хафпайпом на трубу 48 для уличного спорткомплекса | 5 |
| 28 | Тройник угловой на трубу 48 для уличного спорткомплекса | 1 |
| 29 | Хафпайп на трубу 48 для уличного спорткомплекса | 5 |
| 30 | Заглушка на отв. 25 сферическая для уличного спорткомплекса | 23 |
| 31 | Колпачок декоративный | 23 |
| 32 | Шприц для эпоксидной смолы | 1 |
| 33 | Сверло 4,5 | 1 |
|  | Винты, болты, гайки смотреть в таблице №1. | Σ= 87 шт. (5 поз.) |

Если жесткость изделия после его установки и бетонирования Вас не устраивает, Вы можете осуществить заливку всех вертикальных стоек бетоном, предварительно сняв верхние консоли (воронка для заливки бетона прилагается).

Стопорные кольца (поз.21) фиксировать (поз.35) при помощи шуруповерта или дрели в ударном режиме.

Для улучшения антивандальности изделия прилагается схема сверления стаканчиков и заливки в них эпоксидной смолы. Разборка изделия становится невозможной. Сверло и шприц для сверления и заливки прилагается.

Внимание! Для обеспечения последующей установки Дополнительного Модуля для Уличного Спорткомплекса, при бетонировании, строго выдержать вертикаль "L" от торца поз.8 (с поз.24) до внутренней стороны поз.9.

ТАБЛИЦА 1

Обязательным является бетонирование и армирование дальних, по отношению к снарядам (качели с центральной подвеской и трапеция), стоек. Для этого в комплект изделия входит арматура нужной длины. (см. схему бетонирования)

Порядок бетонирования следующий:

1) открутить верхние консоли,

2) пролить стойку раствором нужной консистенции,

3) сверху в стойку с залитым раствором вставить арматуру,

4) дать смеси высохнуть,

5) закрепить консоли на место.

Гарантии  изготовителя

Гарантия – 3 года.

# Text boxes

№

Заводской номер партии________________

ФИО упаковщика______________________

Дата упаковки_________________________

ФИО контролера ОТК__________________

Адрес:

Фабрика спортивных изделий ЛЕКО,

Россия, 141830, Московская область, Дмитровский район, с.Синьково