#### гп357  мешок боксерский настенный

- наполнение – пенополиэтилен и пенополиуретан,

- очень комфортен для рук при тренировках,

- возможность двух вариантов установки –  мешком вверх и мешком вниз, при этом становится возможной отработка ударов снизу,

- мешок установлен на амортизаторе из 3-х пружин, обеспечивающих "правильное" поведение мешка при работе,

- предназначен для тренировок как любителей так и профессиональных спортсменов,

- кронштейн мешка крепится к стене 4-мя анкерами.

#### РУКОВОДСТВО по эксплуатации

Технические Характеристики

- диаметр мешка, см               – 34

- высота мешка, см                 – 100

- вес изделия, кг                      – 14

Комплект поставки

| №поз. | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мешок с системой крепления | 1 |
| 2 | Кронштейн | 1 |
| 3 | Болт анкерный 10х80 | 4 |
| 4 | Болт 8х20 | 2 |
| 5 | Гайка М8 самоконтрящаяся | 2 |

Внимание! В некоторых изделиях ЛЕКО крепеж и мелкие детали при упаковке укладываются внутри более крупных деталей.

Сборка и установка

ВНИМАНИЕ! Ниже приведены рисунки, взятые из технических сборочных чертежей данного изделия. Номера позиций и их цвета соответствуют номерам и цветам в разделе «КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ».

В изделиях фабрики ЛЕКО используется два вида анкерных болтов –  8 ×80 и 10 × 80.

Для монтажа изделия к стене:

1. Приставьте собранное изделие к стене, отметьте места отверстий под анкерные болты.

2. Просверлите отверстия в стене по меткам сверлом диаметром 8 или 10 мм (для болтов 8 × 80 или 10 × 80 соответственно)  глубиной не менее 80 мм.

3. Не раскручивая, вставьте анкерные болты в соответствующие отверстия изделия. Забейте молотком анкерные болты до упора. Затяните ключом головки анкерных болтов.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок  -  5 лет.

Адрес:

Фабрика спортивных изделий ЛЕКО,

Россия, 141830, Московская область, Дмитровский район, с.Синьково

# Text boxes

Заводской номер_______________________

ФИО упаковщика______________________

Дата упаковки_________________________

ФИО контролера ОТК__________________